## Slide 1: 無線網路漫遊 eduroaming 建置
國立東華大學
roamingcenter@gms.ndhu.edu.tw
03-8906206

## Slide 2: 摘要
漫遊中心簡介
  TANetRoaming && eduroam
  加入跨校漫遊流程
  無線漫遊中心提出申請
  架設認證主機
  連結帳號驗證系統
建置eduroam相關問題
  無線控制器常見問題
  使用者連線問題
  EAP-802.1X常見問題
漫遊相關問題

## Slide 3: 漫遊中心簡介
TANetRoaming原本分別由國家高速網路中心以及資訊策進會介接教育單位、非營利組織和政府組織帳號，與漫遊中心建立帳號交換漫遊認證機制，讓所有使用TANet 網路單位的老師、研究員、學生和政府官員都可以持單一帳號，以跨區認證方式享受與所屬單位相同的上網環境。後來統一名稱為TANetRoaming，主要認證方式是網頁認證
eduroam 是一個為建立國際教育及科研機構間無線區域網路漫遊體系的計畫， 意在推動全球教育及科研單位之間的無線區域網路服務共享。主要認證方式是EAP-802.1X認證
漫遊中心認證服務
Notes: 目前約有109個國家加入eduroam的服務

## Slide 4: 漫遊中心簡介
驗證機制
  Web-based ( TANetRoaming )
    現行大部分的連線登入驗證方式
    安全性較弱
    先取得IP後再以Web驗證方式上網
  802.1X ( eduroam )
    安全性較強，傳輸資訊不易被竊取
    驗證完成後再取得IP上網
    只需認證一次，以後就不需再輸入帳密
TANetRoaming和eduroam有什麼不同?
Notes: 網頁認證比較
漫遊中心每天都有6萬筆的帳號再進行交換，每個月約有22萬筆認證帳號，其中只有10%的人使用EAP-802.1X，其他人都是使用網頁認證
網頁認證在過程中是採用明碼傳輸，所以只有有經過Radius Proxy都會記錄密碼，會造成資安上的漏洞
EAP-802.1X驗證過程中，會產生VPN的通道進行認證，認證完成後也只會顯示Accept或是Reject不會有明碼的問題

## Slide 5: 漫遊中心簡介
A學校
漫遊交換中心
國際漫遊架構圖
iTaiwan (中華電信)
VPN
TANetRoaming
C學校
B學校
VPN
VPN
VPN
eduroam TW
HKPoluU
AARNet
Top Level eduroam
APAN
TOP Level eduroam
Top Level eduroam
eduroam KR
eduroam JP
eduroam TH
eduroam PH
eduroam
Notes: TANetRoaming和eduroam架構都是一樣，架構不需再調整
差別於無線控制器和Radius再做帳號驗證系統的時候的加解密方式不一樣

## Slide 6: 漫遊中心簡介
填寫無線漫遊中心提出申請表格
設定無線控制器
  無線控制器設定需求
    需要支援多組SSID功能(TANetRoaming、eduroam)
    需要有Accounting Log機制
架設認證主機
  架設OPENVPN Server
  架設RADIUS Server
  漫遊中心提供一組測試帳號請連線單位測試(完成單向測試)
    ID@rc.edu.tw
    連結帳號驗證系統
  針對驗證伺服器做相關設定(clients.conf、proxy.conf相關模組設定)
  請連線單位提供一組測試帳號給漫遊中心測試(完成雙向測試)
加入跨校漫遊認證流程(TANetRoaming)

## Slide 7: 摘要
漫遊中心簡介
  TANetRoaming && eduroam
  加入跨校漫遊流程
  無線漫遊中心提出申請
  架設認證主機
  連結帳號驗證系統
加入eduroam建置
  設定無線控制器
  修改帳號驗證系統
  EAP-802.1X常見問題
漫遊相關問題

## Slide 8: 加入eduroam建置
設定無線控制器
  無線控制器設定需求
    SSID名稱必須是eduroam(均小寫)
    需要有擴展認證協議(EAP)
      常見有PEAP-MSCHAPv2、PEAP-GTC和EAP-TTLS
  漫遊中心提供一組測試帳號請各單位測試
    ID@eap.rc.edu.tw
    確定帳號驗證系統及加密方式
  Google Gmail →PEAP-GTC
  Windows Active Directory →PEAP-MSCHAPv2
  OpenLDAP
    帳號密碼加密方式(MD4-Hash) →PEAP-MSCHAPv2
    帳號密碼加密方式(其他) →PEAP-GTC
設定相關模組
  針對相關驗證模組修改(LDAP、PERL、NTLM…)
加入eduroam建置流程

## Slide 9: 加入eduroam建置
無線控制器常見問題
標準EAP認證方式
密碼已加密但不符EAP認證(非AD使用者會失敗)
  未加密(國外使用者會失敗)
ID@eap.rc.edu.tw
Notes: 可以使用Radius Debug模式觀察LOG或是使用telegram BOT (@eaptest)觀察無線控制器是否符合國際標準

## Slide 10: 加入eduroam建置
Outside
Radius Sever
Inside Radius
Authentication Server
(Ldap、Mysql、AD等等)
漫遊交換中心
VPN
Radius Sever
(東華大學) ndhu.edu.tw
VPN
UserID
EAP-802.1X常見問題-內部沒有Realm認證OK
Notes: TANetRoaming和eduroam架構都是一樣，架構不需再調整
差別於無線控制器和Radius再做帳號驗證系統的時候的加解密方式不一樣

## Slide 11: 加入eduroam建置
Outside
Radius Sever
Inside Radius
Authentication Server
(Ldap、Mysql、AD等等)
漫遊交換中心
VPN
Radius Sever
(東華大學) ndhu.edu.tw
VPN
UserID@ndhu.edu.tw
EAP-802.1X常見問題-跨校驗證有Realm認證OK
Notes: TANetRoaming和eduroam架構都是一樣，架構不需再調整
差別於無線控制器和Radius再做帳號驗證系統的時候的加解密方式不一樣

## Slide 12: 加入eduroam建置
Outside
Radius Sever
Inside Radius
Authentication Server
(Ldap、Mysql、AD等等)
漫遊交換中心
VPN
Radius Sever
(東華大學) ndhu.edu.tw
VPN
UserID
EAP-802.1X常見問題-跨校驗證沒有Realm認證Reject
Notes: TANetRoaming和eduroam架構都是一樣，架構不需再調整
差別於無線控制器和Radius再做帳號驗證系統的時候的加解密方式不一樣

## Slide 13: 加入eduroam建置
      EAP-802.1X常見問題-EAP驗證問題
Radius Sever
Controller
A學校 使用者
EAP方式： PEAP
第二道加密方式：MS-CHAPv2
Windows AD
A學校

## Slide 14: 加入eduroam建置
      EAP-802.1X常見問題-EAP驗證問題
Roaming Center
A 學校 Radius Sever
VPN
B 學校 Radius Sever
VPN
Controller
A學校 使用者
EAP方式： PEAP
第二道加密方式：GTC
EAP方式： PEAP
第二道加密方式：MS-CHAPv2
A學校
B學校

## Slide 15: 摘要
漫遊中心簡介
  TANetRoaming && eduroam
  加入跨校漫遊流程
  無線漫遊中心提出申請
  架設認證主機
  連結帳號驗證系統
建置eduroam相關問題
  無線控制器常見問題
  使用者連線問題
  EAP-802.1X常見問題
漫遊相關問題

## Slide 16: 漫遊相關問題
實施計劃書
  五、重點工作及規劃原則：
    (一)重點工作
      2. 建置校園智慧網路
        (1) 盤點各校網路設施及架構，並產製相關圖資文件，以供日後設備升級與新興科技教 學課程導入之參考。
        (2) 建構校園跨棟校舍間之主幹網路環境光纖化或支援 10Gigabit 能力，提供新興科技 學習及體驗課程所需之網路頻寬。
        (3) 建構或更新校園主幹網路設備，建立校園資訊匯流與智慧管理能力。
        (4) 建置寬頻無線網路環境提供可於各教學場域，以行動載具進行新興科技認知與體驗 課程之基礎環境。
        (5) 學校支援校園無線漫遊服務，提供師生跨校連網學習之功能。
  檢核表4.5.1&3
    附錄A
      9.無線網路支援TANetRoaming
      10無線網路支援eduroam (802.1X)
      前瞻計畫相關問題

## Slide 17: 漫遊相關問題
    漫遊中心對於連線單位無線網路的政策，採取尊重的態度，以下三點是漫遊中心比較常見的問題而提出說明
    是否要全校開放TANetRoaming和eduroam服務?
      因應高中職頻寬比較不足，原則上不用全校所有AP都進行開放服務，建議可以在部分區域(圖書館、行政大樓和會議室等地方)進行開放。或是採取部份時間開放認證(例：下午5點 ~ 早上7點進行對外開放)，以不影響學校網路為主。
    是否要讓學生使用TANetRoaming和eduroam服務?
      原則上跨校漫遊的部分就是要給學生、老師、研究員和政府機關，不用額外去申請相關的網路服務，以資源共享的方式開放服務。學生的部分漫遊中心採開放的態度，部分學生因為家裡因素( 經濟問題等因素 )而需要使用網路的服務時，就只能到免費網路資源或是iTaiwan服務，所以以漫遊中心的角度來看還是希望連線單位可以讓學生的帳號能使用TANetRoaming和eduroam的服務。
    是否要開放iTaiwan服務?
      關於iTaiwan會因為有很多民眾會使用，在高中職部分強烈建議學校如同第一點，開放部分區域或是限制時間使用。
      (iTaiwan服務於109年7月1日將停止雙向交換服務)
      前瞻計畫相關問題

## Slide 18: 漫遊相關問題
桃園市完成TANetRoaming雙向漫遊單位
大專院校 |  |  | 高中職
國立體育大學 | 長庚大學 | 開南大學 | 國立中壢高級商業職業學校
萬能科技大學 | 長庚科技大學 | 南亞技術學院 | 國立桃園啟智學校
龍華科技大學 | 中央警察大學 | 國立中央大學 | 桃園市啟英高級中學
元智大學 | 新生醫護管理專科學校 | 中原大學 | 桃園市永平工商高級中等學校
建行科技大學 |  |  | 國立中央大學附屬中壢高級中學

## Slide 19: 漫遊相關問題
桃園市完成eduroam雙向漫遊單位(反紅)
大專院校 |  |  | 高中職
國立體育大學 | 長庚大學 | 開南大學 | 國立中壢高級商業職業學校
萬能科技大學 | 長庚科技大學 | 南亞技術學院 | 國立桃園啟智學校
龍華科技大學 | 中央警察大學 | 國立中央大學 | 桃園市啟英高級中學
元智大學 | 新生醫護管理專科學校 | 中原大學 | 桃園市永平工商高級中等學校
建行科技大學 |  |  | 國立中央大學附屬中壢高級中學

## Slide 20: 漫遊相關問題
      Google G-Suite相關問題
漫遊中心
高中
縣市教育網路中心
Authentication Server
VPN
VPN
Google G-Suite

## Slide 21: 漫遊相關問題
申請eduraom臨時帳號

## Slide 22
END