## Slide 1: 有限的經費下使用開源軟體 防火牆虛擬機(pfSense VM) 保護校內內網主機
中大壢中資媒組長 劉康盟
２０２２／５／４

## Slide 2: 硬體防火牆 VS. 軟體防火牆
硬體防火牆:系統是嵌入式的系統。硬體防火牆是通過硬體和軟體的組合來達到隔離內外部網路的目的。抗攻擊能力比軟體的高很多。(PaloAlto/FortiGate/Cisco…)
軟體防火牆:寄生在作業系統平臺。軟體防火牆是通過純軟體的方式實現隔離內外部網路的目的。其作業系統不是針對網路防護這個任務優化設計的，執行起來效率和效能遠遠低於硬體防火牆。(pfSense/Untangle/Endian/IPCop…)

## Slide 3: 中大壢中校園內有風險的內網
班級電腦
電腦教室電腦
專科教室電腦
無線網路

## Slide 4: 如何守護有風險的內網
建立Core Switch的ACL(Access List)規則過濾封包
購買硬體防火牆
使用開源的軟體防火牆

## Slide 5: 使用pfSense VM守護有風險的內網 保護行政處室及學科電腦
在Core Switch上設定所有有風險內網VLAN為L2 VLAN(沒有Interface IP, Gateway不在Core Switch上).
在Server Farm Switch上建立上述所有有風險內網的L2 VLAN(VLAN ID須與Core Switch的VLAN ID相同).
將Core Switch以LACP的方式與Server Farm Switch連接。接口兩端的埠均須設定為所有上述有風險內網L2 VLAN的tagged port(802.1Q VLAN Tagging).
在VMWare ESXi hosts的網路設定頁面上(Networking)將所有上述有風險內網的虛擬交換器(Virtual Switches)設定VLAN ID.
https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/virtualize-esxi.html

## Slide 6: 設定VMWare ESXi Host的虛擬交換器 (加入VLAN ID)

## Slide 7: pfSense為所有有風險內網的閘道(Gateway)

## Slide 8: pfSense為所有Wireless LAN的閘道

## Slide 9: 中大壢中無線網路拓樸圖

## Slide 10: 使用pfSense VM防護內網之優缺點-1
優點:
免費、穩定、好操作、廣大社群資源。
重大更新或重大設定變更前可快照(SnapShot),萬一更新或設定失敗可快速恢復原本正常狀態。
備份及複製皆很容易。
充份利用三台VMWare ESXi Hosts的主機資源。
皆為軟體設定，可快速有效率地佈署新需要防護的內網。

## Slide 11: 使用pfSense VM防護內網之優缺點-2
缺點
網路架構變得複雜，不易直觀，職務交接不易。
若須防護的內網流量驚人，pfSense VM有效能瓶頸的疑慮?
軟體防火牆虛擬機有被駭客突破虛擬層入侵的疑慮?

## Slide 12
感謝聆聽，敬請指教。
中大壢中資媒組長 劉康盟