## Slide 1: 桃園市 清華高級中等學校
穩定的校園網路規劃及資料保護
簡報人：呂聖傑

## Slide 2: 目錄
校園網路目前規劃
個人電腦備份作業保護機置
實地發生處理作業模式

## Slide 3: 校園網路規劃 學校位置圖

## Slide 4
1.Fortigate 60E
2.Fortigate 200D
3.Fortigate POE Swatch(無線AP用)
4.伺服器、行政網路交換器(光纖)
5.原無線AP交換器

## Slide 5: 網路架構圖
fortaGate 200B 仁愛樓
行政網路 (Class C) 172.18.1
無線AP網路 (Class B) 10.168.0
實習教室網路 (Class C) 192.168.100.X
忠孝樓
清華樓
仁愛樓
和平樓
忠孝樓
清華樓
仁愛樓
和平樓
電腦教室
實習工廠
伺服器 172.18.1.X (與行政同網段)
校務行政系統
網頁
磁碟陣列區 172.18.100.X (無外網)
VM伺服器網路
NAS磁碟陣列區
資料交換區(NAS)
備份伺服器(NAS) 172.18.1.X
備份伺服器(NAS) 172.18.100.X
線上學習系統(MOODLE)

## Slide 6: 網路建置現況
對外網路規劃
  學術網路50M
  中華電信500m/250m
網路連線裝置
  伺服器20台(學網)
  行政電腦30台(學網)
  電腦教室60台(中華)
  固定大屏20台(中華)
  移動大屏4台(中華)
  平版電腦150台(中華)
同時使用300個裝置使用youtube(1080p)可以正常撥放
youtube直播也可以順利上傳
數位學習系統可常上課150台(台科大、全華)線上系統
校內建置數位學習系統整合(MOODLE)

## Slide 7: 平常的網路流量
學術網路50M
中華電信500M/250M

## Slide 8: 說明介紹Q&A
Q1:主要主幹只有1G，這樣足夠嗎?
A1:是沒有問題的，因為沒有那麼多的用量在內網跑，經測出網路就算在備份也不會影響到一般的作業。
Q2:使用中華電信的網路上網連回到學校不是等於先出去在回來，這樣連線怎麼會快? A2:在Fortigate 200B內設定路由政策，這樣就可以還沒有連到外部網路時就可以直接轉換到內部網路，這樣就不會造成學術網路外部網路滿載的問題。
Q3:電腦教室在使用的時候會不會影響到學網?
A3:完全不會，因為在Fortigate 200B 就完全直接消化掉的跟本就不存在跑連到外網的問題，但實際並沒有內網相連，也因此就算中毒，或有攻擊行為，也只是固定一台電腦鎖定而己，並不會造成其他網路跟著癱瘓無法使用。
Q4:線上教學或遠距教學的使用會不會造成網路滿載
A4:是不會的，因為線上互動的課程大部份都是在校內網路上(學網的MOODLE)

## Slide 10: 個人電腦備份作業保護機置及還原

## Slide 11: 備份工具
使用的硬體及軟體
備份用硬體 synology ds1819+
備份伺服器 172.18.1.X
備份伺服器(個人電腦)使用 Synology Active Backup for Business(備份，差異)
備份週期(定時中午排程)
Google drive (校園版)存放資料
說明
伺服器備份的週期為週六、日進行
行政用電腦(安排於平日中午進行)

## Slide 14: 說明介紹Q&A
Q1:備份的時候會不會影響到校園網路及行政作業?
A1:只有第一次安裝設定的時候會，因為第一次會將所有的系統進行完整的備份，其他的時候是用差異備份，因此造成的網路影響並不會很大。
Q2:資料系統還原會不會很難?
A2:(1).無更換主機，只需要透過synology的還原軟體進行還原作業即可。(2).全系統還原，所需要的時間就會比較久(因為是全系統備份)
Q3:是否可以只備份資料
A3:備份資料我是使用另外一套的軟體 「synology drive」這個部份就只有資料，要求使用者將資料存在指定的位置或者是用系統設定的方式進行全系統的備份。

## Slide 15: 實地發生處理情形時程

## Slide 16: 4/8日期發生木馬程式入侵的問題
4/8 10:00將所有對外網路全部封鎖
4/10:08:00檢查所有行政電腦使用微軟的防毒軟體進行清掃，確認受影響的電腦共計三台。
4/10 09:00，確認是公文系統密碼被破解所造成的
透過廠商檢修公文系統並更新安全性
4/10 09:30將檢查有問題的電腦先確認資料，手動直接還原至最近的日期
4/10 10:00 所有的系統恢復工作，並重新開放網路
4/10 12:00 進行伺服器在次備份作業
4/11 12:00 個人電腦重新恢復備份作業

## Slide 17: Q&A