## Slide 1
桃園區域網路中心 第71次管理會議
工作報告
報告人: 許時準 組長
Email : center20@ncu.edu.tw
電 話: 03-4227151#57507
日 期: 2023/4/20
2023

## Slide 2: 議程

## Slide 3
異地備份服務
簡報大綱
一
二
三
四
宣導事項
業務報告
教育訓練
五
討論議案

## Slide 4
一
宣導事項

## Slide 5: 落實連線單位連線計畫執行情形
5
依據TANet管理會第68次會議決議辦理,對於高寬頻(1G 以上)之連線單位每年應至少一次檢核其執行情形。
檢核項目:
   網路及應用系統相關伺服主機之現況與架構說明
   訂定其網路使用規範。
   所屬網路之整體使用流量統計。
   所屬IP之每日使用流量排序分析。
   建立處理網管、資安聯繫機制。
   建立IP位址管理機制。

## Slide 6: 【資安訊息】接獲不當內容恐嚇勒索信件之處理
6
教育機構ANA通報平台發佈編號: TACERT-ANA-2023032511031414
發佈時間: 2023-03-25
最近發現部分大專院校收到詐騙集團信件之事件，詐騙集團會使用大專院校官網上的教授照片，利用深偽技術(Deep Fake)，進行詐騙活動。透過製造假內容的信件，來恐嚇勒索受害者。建議學校加強宣導，提醒受害者收到類似恐嚇勒索信件時，告知該校資安人員及校安中心，並由校安中心進行通報。

## Slide 7: 【漏洞預警】駭客最常利用之20個漏洞資訊與修補方式
7
教育機構ANA通報平台發佈編號: TACERT-ANA-2022102401104646
發佈時間: 2022-10-24
美國國安局(NSA)、網路安全暨基礎設施安全局(CISA)及聯邦調查局(FBI)共同公布自2020年迄今，最常遭中國駭客利用之20個漏洞資訊與修補方式，呼籲各政府機關(構)與企業儘速修補這些漏洞，相關資訊與修補方式請參考建議措施。相關影響平台請參考「中國駭客最常利用之20個漏洞資訊與修補方式之資安通告單(下載網址：https://cert.tanet.edu.tw/pdf/maliinfo_1111021.pdf)」

## Slide 8
二
業務報告

## Slide 9: 區網網路分流器完成升級
9
桃園區網網路分流器112/2/2完成升級並調整架構，對TANet骨幹頻寬由20Gbps擴充至40Gbps。
9

## Slide 10: TANet內容傳遞網路建置計畫-第2期
10
112年3月27、28日完成金門縣教育網路中心驗收；112年4月11、12日完成連江縣教育網路中心驗收。
112年4月17日至中山大學，並請該校協助進行管理中心相關功能驗收。
10

## Slide 11: 法務部敦品中學加入桃園區網
11
11

## Slide 12: 連線學校導入IPv6
❑ 謝謝 治平高中、振聲高中、大華高中、清華高中、大興高中、成功工商(更名為世紀綠能工商)協助導入IPv6 。
  ❑ 現有僅支援IPv4 學校，請配合於7月底前設定IPv6，如有設定問題請洽詢區網中心呂芳發老師。
連線單位 | 單位數 | 完成IPv6 單位數 | 未完成IPv6 單位數 | 完成IPv6 比率
縣市網中心 | 3 | 3 |  | 100%
大專院校 | 14 | 14 |  | 100%
高中職 | 18 | 14 | 4 | 77%
總計 | 35 | 31 | 4 | 88%

## Slide 13: TANetRoaming無線漫遊轉換至eduroam
13
❑謝謝新生醫護管理專科學校、健行科大、國立體育大學配合完成eduroam無線漫遊建置。
❑現有僅支援TANetRoaming 無線漫遊之學校，為提升資訊安全，請規劃推動期程及需要設備，完成轉換至eduroam無線漫遊。
13
連線單位 | 單位數 | 已導入Eduroam | 僅有TANetRoaming | 兩者皆無
縣市網中心 | 3 | 3 |  | 
大專院校 | 14 | 8 | 4 | 2
高中職 | 18 | 3 | 1 | 14
總計 | 35 | 14 | 5 | 16

## Slide 14: HTTPS 憑證代理服務
論文發表於TANET2021研討會
❑ 教育部110年6月29日臺灣學術網路(TANet)技術小組第96次會議決議，各級學校網站應導入 HTTPS。桃園區網中心利用開源軟體NGINX的反向代理特性，達成後端網站伺服器的SSL憑證代理。
❑ 累計完成9所學校，共15個學校網站導入HTTPS。

## Slide 15: 資安巡迴服務
協助連線學校檢視資安防護能力
提供連線學校資安改善建議
協助檢視網路架構及網路活動
提供連線學校到點服務

## Slide 16: 區網自動化LINE訊息平台(1)

## Slide 17: 區網自動化LINE訊息平台(2)
1.監測區網ASR9010核心路由器對學校的網路介面流量
2.監測連線學校的對外WAN IP 狀態
3.監測連線學校的網站服務是否正常

## Slide 18: 區網自動化LINE訊息平台(3)
監測網路設備狀態及介面狀態及速度，以LINE即時告警
當收到LINE訊息告警，請檢視貴校網路對外是否正常?

## Slide 19: 區網綜合服務申請
https://www.tyrc.edu.tw [FAQ][表格下載][綜合服務申請表]

## Slide 20: 桃園區網Google Global Cache服務
由Google 提供Dell R740XD伺服器放置桃園區網中心機房，使用者不需變更任何網路設定，就可以更有效率的使用google網路內容服務。
完成新節點上架及正式上線，Egress Target Gbps 由10G提升至31G。

## Slide 21: 桃園區網技術小組
桃園區網中心
技術小組
區網技術議題 研討
資安巡迴服務
研議教育訓練主題
解決學校
網路問題
  邀請連線學校夥伴，結合大家的技術與經驗，參與技術小組。
  技術小組將共同研討區網技術議題、解決學校網路問題、資 安巡迴服務、研議教育訓練主題。

## Slide 22
三
教育訓練

## Slide 23: 教育訓練(1)
❑資安入侵事件的調查與應變
❑111年11月30日(星期三)13:00至16:00(以視訊方式進行)
❑講師：陳昱崇 處長 / 詮睿科技股份有限公司
❑課程大綱
  藍隊角度探討入侵事件處理常見問題 or 按照原本的資安入侵事件的調查與應變。
  事件處理經常遇到的困擾
  常被攻擊者利用的對象
  主動出擊的小撇步
  事前、事中與事後
  真實 APT 案例分享
  最新攻擊趨勢的演進
  常用事件調查工具介紹
  常見網站攻擊案例分享
  來個實際發生的情境題

## Slide 24: 教育訓練(2)
❑資料備份的策略與實務
❑112年1月11日(星期三) 10:00~12:00
❑講師：楊志偉 技術師 / 國立東華大學圖書資訊處
❑課程大綱
第一章、為什麼要資料備份?
第二章、資料備份的原則
第三章、個人的資料備份
第四章、企業的資料備份
第五章、本校常用備份實作與還原

## Slide 25: 教育訓練(3)
❑網站應用程式常見弱點解析
❑112年2月23日(星期四) 9:00至12:00
❑講師：王聖全 老師 / 國立中山大學圖書與資訊處
❑課程大綱
  本課程透過OWASP TOP 10 弱點分析，讓學員能了解網站應用程式常見弱點與相關防範措施，以提升網站安全。
  網站架構簡介
  OWASP TOP 10 弱點介紹
  網站應用程式常見弱點實務解析
  問題討論

## Slide 26: 教育訓練(4)
❑資安工具101
❑112年3月9日(星期四) 09:00至16:00
❑講師：蔡一郎執行長 / 微智安聯股份有限公司創辦人暨執行長
❑課程大綱
  透過資安工具為協助檢測與分析資訊環境安全常用的手法，資安工具這麼多，如何找到適合自己工具需求的軟體，可以有效的提昇工具的效率，本次課程將介紹資安常見的威脅，以及近期的資安事件，介紹常用的資安工具，配合 X-Lab 進行課程上的實務演練。
  資訊安全入門介紹
  常用的資安工具
  資安工具上機實作(X-Lab)

## Slide 27: 教育訓練(5)
❑如何看懂弱掃報告
❑112年3月23日(星期四) 09:00至16:00
❑講師：蔡一郎執行長 / 微智安聯股份有限公司創辦人暨執行長
❑課程大綱
  弱點掃描可以協助我們檢查網站等系統平台的安全性，透過弱點掃描可以瞭解可能的資安風險，提前進行修補可預防嚴重的資安事件發生，本次課程將介紹弱點掃描進行的手法，如何有效的使用弱點掃描工具進行檢測，並分析取得的報告內容。
  何謂弱點掃描
  常用的弱點掃描工具
  解讀弱掃報告

## Slide 28
四
桃園區網
異地備份服務

## Slide 29: 「3-2-1 備份原則」
至少製作三份備份
將備份分別存放在兩種不同儲存媒體
至少一份放在異地保存
https://securityboulevard.com/2020/05/3-2-1-backup-rule-the-rule-of-thumb-to-solve-your-data-loss-problems/

## Slide 30: 異地備份服務 (1)
❑桃園區網中心第70次管理會議推出異地備份服務，協助連線學校避免因勒索病毒、地震、火災等不預期意外，造成學校重要資料損失。
❑異地備份空間
高中職異地備份空間: 2TB
大專院校異地備份空間: 2TB
縣市網教育網路中心異地備份空間: 4TB
桃園區網
NAS
Backup
連線學校
重要資料
花蓮區網
NAS
Backup

## Slide 31: 異地備份服務 (2)
連線單位向桃園區網中心申請異地備份時，可選是否將備份資料再往花蓮區網備份。
第一次完整備份後，隨後進行差異備份，可節省頻寬
每三日備份一次，保留版本數:5
桃園區網及花蓮區網雙方初期先提供20T空間
直線距離超過100公里

## Slide 32: 異地備份服務第二階段- 協助至第二台NAS
序 | 學校 | 第一階日期完成 | 第二階段 | 備份週期群組 | 二階段處理結果
1 | 萬能科大 | 111/11 | 112/01 | C | 已完成
2 | 六和高中 | 111/8 |  | A | 等對方掛載
3 | 振聲高中 | 111/8 | 111/12 | B | 已完成
4 | 治平高中 | 111/10 | 112/01 | C | 已完成
5 | 長庚大學 | 111/10 |  | A | 等對方掛載
6 | 大興高中 | 111/10 | 112/01 | B | 已完成
7 | 新興高中 | 111/10 |  | C | 等對方掛載
8 | 啟英高中 | 111/10 | 112/01 | A | 等對方掛載

## Slide 33: 異地備份服務二階段- 協助至第二台NAS
序 | 學校 | 第一階段 | 第二階段 | 備份週期群組 | 處理結果
9 | 陸軍專科學校 | 111/11 | 112/1 | A | 已完成
10 | 連江縣網 | 111/11 |  | B | 等對方掛載
11 | 中壢高商 | 111/11 |  | A | 等對方掛載
12 | 壽山高中 | 111/11 |  | C | 等對方掛載

## Slide 34
討論議案
五

## Slide 35: 議案一
35
議案一、 請高寬頻(1G 以上)之連線單位，於5月31日前提交連線計畫執行情形，提請討論。
說明:依據TANet管理會第68次會議決議辦理,對於高寬頻(1G 以上)之連線單位每年應至少一次檢核其執行情形。
檢核項目:
  網路及應用系統相關伺服主機之現況與架構說明
  訂定其網路使用規範。
  所屬網路之整體使用流量統計。
  所屬IP之每日使用流量排序分析。
  建立處理網管、資安聯繫機制。
  建立IP位址管理機制。
35

## Slide 36: 議案二
36
議案二、 桃園區域網路中心管理委員會第72次會議承辦單位，提請討論。
說明:
36

## Slide 37
National Central University
許時準組長 center20@cc.ncu.edu.tw
2023