## Slide 1
桃園區域網路中心
第72次管理會議
單 位: 桃園區網中心
報告人: 許時準
日 期: 2023/10/13
2023

## Slide 2: 議程

## Slide 3
協助網路升速
會議議程
一
二
三
四
工作報告
整合監測系統
異地備援
五
討論議案

## Slide 4: 桃園區網網路架構

## Slide 5: 工作報告(1)
高寬頻(1G 以上)之連線單位已全數繳交連線計畫執行情形，檢核其執行情形均為良好。
112/09/04~112/09/15 桃園區網 34 所連線學校配合教育部完成 112 年資通安全通報演練計畫，演練期間，謝謝各位老師協助至演練平台通報。
教育部預計今年底前於各區網中心設置CDN內容傳遞網路服務，用以改善臺灣學術網路的網路品質，藉此紓解目前頻寬不足的問題。
完成區網聯絡資料清查作業，已於9/1執行刪除已離職聯絡人個資，並將帳號從Line群組移除。
即日起至112年10月17止請填寫112年度服務滿意度調查，網址： https://forms.gle/JSMNiLYvzuDuvBJn7

## Slide 6: 工作報告(2)
Cisco FirePower 8月15日 上線，造成到google掉封包問題，後來持續查找問題，9月11日調整 config 並順利inline 上線。
金門縣網連接桃園區網中心網路於 9/19 完成頻寬升級至5G。
6月8日、9日配合教育部「臺灣學術網路服務優化輔導團隊」至金門縣教育網路中心進行實地輔導。
9月13~15日配合輔導團隊至連江縣教網中心進行實地輔導。
為提升資訊安全，現有僅支援TANetRoaming 無線漫遊之學校，中原大學、開南大學、萬能科大、南亞技術學院、中央警大，請規劃推動期程及需要設備，完成轉換至eduroam無線漫遊。

## Slide 7: 112下半年各校申請弱掃IP數量
 |  | 網頁弱點掃描 | 系統弱點掃描
申請單位 | 申請人姓名 | 掃描數量 (申請/實際) | 掃描數量 (申請/實際)
中央大學 | 賴老師 | 1/1 | 2/2
龍潭高中 | 廖老師 | 1/1 | 7/5
體育大學 | 熊老師 | 3/3 | 792/135
敦品高中 | 林老師 |  | 1/1
萬能科技大學 | 江老師 | 1/1 | 3/3
金門縣網中心 | 黃老師 | 3/3 | 3/3
中央大學 | 嚴老師 |  | 5/5
中原大學 | 林老師 | 12/8 | 34/32
新生醫護管理專科學校 | 李老師 | 1/1 | 1/1

## Slide 8: 導入IPv6進度
❑清華高中、永平工商、至善高中完成IPv6 設定。
❑感謝六和高中謝勝任老師熱心協助清華高中設定IPv6(遠端連線)。

## Slide 9: 區網技術小組
桃園區網中心
技術小組
區網技術議題 研討
資安巡迴服務
研議教育訓練主題
解決學校
網路問題
  8/29 邀請連線學校夥伴，結合大家的技術與經驗，參與技術小組會議討論。
  因應連線學校需求及任務需要，不定期召開。

## Slide 10
整合監測系統

## Slide 11: 整合監測系統結合即時告警
  隨時監測桃園區網及連線學校的網路設備和資源
  即時接獲資安事件通報及處理
  隨時掌控網站服務是否正常運作

## Slide 12: 智慧資安事件即時通知
  當接收到資安事件及資安預警事件，使用智慧化parsing 識別資安事件和相對應處理的連線學校。
  利用電子郵件及LINE 即時通知給區網連線學校處理。

## Slide 13: 網站置換監測(1)
  使用開源軟體 Changedetection.io 主動由外部偵測連線學校網站的更改異動。
  內部偵測方式，使用開源軟體fswatch，由內部監測網站內的檔案系統是否有更動，結合自行開發LINE Notify程式即時訊息發送。

## Slide 14: 網站置換監測(2)

## Slide 15
異地備援

## Slide 16: 異地備份服務
桃園區網
NAS
Backup
連線學校
重要資料
花蓮區網
NAS
Backup
  2022年桃園區網提供異地備份服務，協助連線學校避免因勒索病毒、地震、火災等不預期意外，造成學校重要資料損失。
  異地備份空間
    高中職異地備份空間: 2TB
    大專院校異地備份空間: 3TB
    縣市網教育網路中心異地備份空間: 4TB

## Slide 17: 使用異地備份服務學校
序 | 學校 | 序 | 學校
1 | 萬能科大 | 9 | 陸軍專科學校
2 | 六和高中 | 10 | 連江縣網
3 | 振聲高中 | 11 | 中壢高商
4 | 治平高中 | 12 | 壽山高中
5 | 長庚大學 | 13 | 成功工商
6 | 大興高中 | 14 | 永平工商
7 | 新興高中 | 15 | 元智大學
8 | 啟英高中 |  | 

## Slide 18: 升級異地備援
  2023年升級為異地備援服務，桃園區網中心全面提供連線學校申請使用。
  如連線學校重要系統無法使用時，可以在桃園區網恢復系統正常運作，讓重要服務不致中斷。
VM
VM
VM
VM
VM
Hypervisor
VM Manager
NAS
NAS
Recovery
TANet
VM
Backup
Recovery
連線學校
桃園區網中心

## Slide 19: 六和高中協助異地備援演練
  為驗證桃園區網異地備援的有效性，謝勝任老師協助演練將六和高中3台校務系統備份至桃園區網，經過修正調整，成功完成異地備援演練，確認系統在區網端可以提供正常服務。
  完成驗證作業系統: CentOS、Windows Server
  完成驗證Web Server: Apache

## Slide 20: 陸軍專科學校協助異地備援演練
  曾健豪老師、余庭儀老師協助演練將該校官網備份至桃園區網，經過修正調整，成功完成異地備援演練。
  完成驗證作業系統: Windows Server (啟動UEFI)
  完成驗證Web Server: IIS 及 DNS server 設定

## Slide 21: 連線學校異地備援計畫(1)
謝勝任老師協助撰寫異地備援計畫(CentOS，Apache)

## Slide 22: 連線學校異地備援計畫(2)
曾健豪老師協助撰寫異地備援計畫(Windows Server，IIS，DNS)

## Slide 23
討論議案

## Slide 24: 議案一
24
議案一、 授權桃園區網中心將要升速的YV電路學校清單送中華電信辦理升速優惠，提請討論。
說明:
桃園區網中心2023年9月與中華電信洽談網路升速優惠價格，目前爭取到學術網路YV電路 300M月租費升速500M月租費，只需每月新增300元。
YV電路之連線學校若同意升速，桃園區網將統計好要升速的學校清單送中華電信，中華電信將由負責各高中職的中華電信業務經理提供契約及申請書，簽約3年。
24

## Slide 25: YV電路學校清單
電路名稱 | 專線號碼
中央警察大學 | 33YV000367
六和高級中等學校 | 34YV000169
振聲高級中等學校 | 33YV000360
私立復旦高級中學 | 34YV000167
永平工商高級中等學校 | 3478YV000030
治平高級中等學校 | 3478YV000028
育達高級中等學校 | 34YV000168
大興高級中學 | 3386YV000055
至善高級中學 | 3388YV000009
電路名稱 | 專線號碼
私立大華高級中學 | 3478YV000029
清華高級中學 | 3477YV000003
國立中央大學附屬中壢高級中學 | 34YV000164
國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 33YV000359
啟英高級中等學校 | 34YV000171
新興高級中等學校 | 33YV000368
成功高級工商職業學校 | 33YV000369
敦品中學 | 33-YV005722
桃園市立楊梅高級中等學校 | 3478-YV000030

## Slide 26: 議案二
議案二、 桃園區域網路中心管理委員會第73次會議承辦單位，提請討論。
說明:

## Slide 27
桃園區網中心
許時準 center20@cc.ncu.edu.tw
2023