## Slide 1: 智慧校園 homeassistant 應用
中華民國113年 04 月 26 日

## Slide 2: 分享大綱
前言
homeassistant 簡介
homeassistant 特色
homeassistant 資源
homeassistant 應用
1
2
3
4
5

## Slide 3: 前言
節能措施
機房虛擬化
無碟管理、插卡取電
民國113年
民國110年
Homeassistant運用
智慧校園規劃
民國108年
民國104年
民國100年
電腦教室整合(10間)

## Slide 4: Homeassistant簡介
Home Assistant (HA)是一個開源的居家自動控制套件。他是由全世界DIY愛好者以創客們共同打造而成的一個本地控制居家控制中心。
他像大海一樣，能控制每一個居家智能設備：他容納了每一種通訊協議、每一種通訊模組、每一個廠牌的智慧居家用品。
https://www.home-assistant.io/
HA簡介

## Slide 5: Homeassistant特色
HA 整合了一千多種不同的裝置和服務。啟動後，將自動掃描您的網路以查找已知設備，並允許您輕鬆設定它們。
HA 將您的資料保存在本地，無需雲端(備註：未開放本地端則須從雲端同步資料) 。
整合後的設備，HA可彈性調用與自動化控制。
HA提供其他附加元件(NodeRed、ESPHome..)來幫助您管理
HA提供手機APP程式，可以快速遠端控制、推播訊息與定位等
HA加入能源管理，可統計與掌握能源使用
HA特色

## Slide 6: Homeassistant資源
HA演示平台： https://demo.home-assistant.io/#/lovelace/home
HA設備整合： https://www.home-assistant.io/integrations/
HA安裝方式： https://www.home-assistant.io/installation/
國內HA教學：1. 惟家智能
2. 惟家論壇
ESPHome安裝： https://esphome.io/guides/getting_started_hassio
Sonoff s31刷ESPHome ： https://www.dcard.tw/f/persona_a_hao_bo/p/252383365
Sonoff Basic： https://www.youtube.com/watch?v=4Q3whVVVwYw
電力監控：https://github.com/helloworlde/pzem-004t
HA資源

## Slide 7: Homeassistant應用
1.監視器鏡頭整合(支援RTSP或ONVIF)：
校園頂樓、偏僻區域、限制區域、出入口等-訊息推播
安全應用

## Slide 8: Homeassistant應用(續)
2.Sonoff s31、 Sonoff basic(刷ESP Home)：
校園燈光、電視牆控制
節能應用

## Slide 9: Homeassistant應用(續)
2.Sonoff s31 、 Sonoff basic(刷ESP Home)：
校園燈光、電視牆控制
節能應用
電壓： AC 120V
電流：15A
功率： 1800W
電壓： AC 90-250V
電流：10A
功率： 1100-2200W

## Slide 10: Homeassistant應用(續)
3.LG冷氣(整合LG Smart ThinQ)：
校園空調控制
節能應用

## Slide 11: Homeassistant應用(續)
4.點動開關(控制遙控器)：
校園門禁
控制應用

## Slide 12: Homeassistant應用(續)
4.點動開關(控制遙控器)：
校園門禁
控制應用

## Slide 13: Homeassistant應用(續)
5.ESP8266加上培正PZEM-004T(電力監控)：
電力箱監控
能源應用

## Slide 14: Homeassistant應用(續)
5.ESP8266加上培正PZEM-004T(電力監控)：
電力箱監控
能源應用

## Slide 15: Homeassistant應用(續)
6.ESP32+DHT11+HLK-LD2410B +MQ2(溫溼度、人體存在偵測、煙霧氣體)：
辦公室環境監控
環境應用

## Slide 16: Homeassistant應用(續)
6.ESP32+DHT11+HLK-LD2410B +MQ2(溫溼度、人體存在偵測、煙霧氣體)：
辦公室環境監控
環境應用

## Slide 17: Homeassistant應用(續)
7. PING(校園伺服器、網路設備)：
校園設備監控
設備應用

## Slide 18
感謝聆聽
敬請指教